Pielikums Nr.2

Iepirkuma ”Lifta šahtas pārbūve un lifta ierīkošana”,

id.Nr. LDM 2016/9, Nolikumam

Tehniskā specifikācija

Iepirkumam „Lifta šahtas pārbūve un lifta ierīkošana”

Id.Nr. LDM 2016/9

1. Pasūtītājs:

Latvijas Dabas muzejs (turpmāk – LDM, Pasūtītājs)

Reģ.Nr.90000027926

Adrese: K.Barona iela 4, Rīga, LV – 1050

2.Iepirkuma priekšmets – būvdarbi saskaņā ar būvprojektu “Pasažieru lifta šahtas pārbūve ēkā Kr.Barona ielā 4, Rīgā” (pielikumā Nr.1) un būvdarbu apjomu sarakstu pielikumā Nr.2.

Pretendentam jānodrošina:

2.1.Izpildīto būvdarbu, tai skaitā lifta iekārtas  un tā uzstādīšanas (montāžas) darbu garantija - ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēneši no ekspluatācijā nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža;

2.2.Lifta iekārtas piegāde saskaņā ar Lifta tehnisko specifikāciju pielikumā Nr.3; Lifta iekārtas atbilstība un reģistrācija saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.195 “Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”. Pasažieru liftu paredzēts uzstādīt esošajā ķieģeļu šahtā. Šahtas novietojumu ēkas plānā sk.arhitektūras daļas I.I. AR-2, AR-3.

2.3.Lifta tehniskā apkope un rezerves daļu nomaiņa atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ražotāja tehniskajām prasībām - ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēneši no ekspluatācijā nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

3. Būvdarbu izpildes termiņi - 5 mēnešu laikā no būvdarbu līguma noslēgsanas dienas.

Būvdarbu izpildes termiņš var tikt pagarināts par būvdarbu pienācīgas kvalitātes nodrošināšanai noteiktu tehnoloģisko pārtraukumu periodu. Būvdarbu izpildes termiņā jāiekļauj arī sagatavošanas darbi, tai skaitā darbu veikšanas projekta izstrāde un saskaņošana, un Tehniskās specifikācijas 4.6.,4.10. punktos nosauktie darbi. Darbu uzsākšana – 5 darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.

4. Būvdarbu izpildes nosacījumi

4.1. Ēka, kurā paredzēta šahtas pārbūve, atrodas K.Barona ielā 4, Rīgā. Ēkas ekspluatācijas uzsākšanas gads – 1888. un ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis (aizsardzības Nr.7462). Zemes gabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā.

4.2. Būvdarbus  lifta  šahtas  izbūvei  drīkst  uzsākt  pēc  tam,  kad celtniecības organizācija  sastādījusi  darbu  veikšanas  projektu,  saskaņā  ar kuru  būvdarba  gaitā  jānodrošina  visu  būvkonstrukciju  izturība,  vispārējā   un   vietējā   noturība   visā  būvdarbu laikā,  kā  arī  „Darba  drošība  būvniecībā”  un  MK  noteikumi  Nr.92  „Darba aizsardzības  prasības  veicot  būvdarbus”.

4.3.	Ja būvdarbu laikā rodas nepieciešamība paredzēt citādus risinājumus, nekā tas paredzēts Būvprojektā, Uzņēmējam jāievēro 2014.gada 2.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 98.punkta prasības un jāpārliecinās par papildu detalizētāku rasējumu nepieciešamību. Būvmateriālu izvēlē ievērot Būvprojekta prasības, Latvijas Būvniecības Normatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves" un Ministru kabineta noteikumus Nr.156„ Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”.

4.4. Būvdarbu  izpildes rezultātā Pasutītājs plāno uzlabot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem. Esošās šahtas priekšējā siena, paredzēta pārbūvei sakarā ar durvju ailes paplašināšanu, lai nodrošinātu pārvietošanās iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem. Būvdarbu izpildē jāievēro  Labklājības ministrijas izstrādātās “Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem” 5.punkta “Lifti” prasības, ciktāl tās var piemērot nestandarta liftu pārbūves gadījumā.

4.5. Pirms  priekšējas  sienas  nojaukšanas  uzmanīgi  demontēt   esošos  dekoratīvos  portālus  no  1.  līdz   5. stāvam.   Visas  detaļas  nofotografēt,  sanumurēt  un  saglabāt  tālākai   izmantošanai.   Pēc  jaunas   sienas  izbūves   un  samontētas  lifta  iekārtas  dekoratīvos  portālus  skrūvēt  atpakaļ,  pielāgojot   jaunajiem   durvju  aiļu  izmēriem.

4.6. Būvdarbu sagatavošanas darbi

4.6.1. Būvdarbi notiek būvlaukumā, kurš tiks nodots Izpildītājam ar Objekta (būvlaukuma) nodošanas un pieņemšanas aktu un Būvdarbi būs jāuzsāk ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Puses ir saskaņojušas nepieciešamās izmaiņas Darbu veikšanas projektā.

4.6.2. Pirms Būvdarbu uzsākšanas esošos Objekta apstākļos, kad Latvijas Dabas muzeja darbība pārbūves laikā netiek pārtraukta, jāsaskaņo ar Pasūtītāju būvdarbu vietu norobežošanas iespējas un kārtība, tai skaitā brīdinājuma zīmju un uzrakstu izvietošana, lai maksimāli izvairītos no būvniecības darbu piesārņojuma un nodrošinātu Muzeja apmeklētāju un darbinieku drošību. Katru nedēļu būvsapulcēs jāsakaņo būvdarbu izpildes kārtība, lai ņemtu vērā Pasūtītāja vajadzības Muzeja darbības nodrošināšanai.

4.6.3. Pēc  būvdarbu  veikšanas  visām  palīgierīcēm un pagaidu būvēm  jābūt  noņemtām, būvdarbu vietai sakoptai un tīrai.

4.7. Vides  aizsardzības   prasības  būvdarbu  laikā

4.7.1. Esošā  lifta  iekārtas  demontāžas  un  būvdarbu  laikā  nodrošināt  Muzeja telpu un apkārtējās   vides  aizsardzību  no  piesārņošanas   ar  būvmateriālu  atkritumiem, būvdarbu izpildē izvēlēties metodes, kas ir ar iespējami zemāku piesāņojumu un trokšņa līmeni.

4.7.2. Materiālu  un  būvgružu  novietošana  uz  esošiem  pārsegumiem  nav  pieļaujama.  Materiālu  un  būvgružu  padošanu  uz  pirmo  stāvu  un  Pasūtītāja norādīto tālākas  glabāšanas  vietu  paredzēt  caur  lifta  šahtu.  Demontētas  konstrukcijas  un  citus  būvgružus  regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā  izvest  no Muzeja telpām un teritorijas.

4.7.3. Lai  ierobežotu  putekļu   izplatību  telpās  un  nodrošinātos   veicot  ugunsbīstamus  darbus,  lifta  šahtas  pārbūves  zonu  jāierobežo   ar  grūti  aizdegošu  gumijotu  tentu.    Beramos  būvgružus  uzkrāt  plastikāta  maisos  un  arī  regulāri  izvest  remontdarbu  gaitā.

4.7.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, jāiesniedz līguma ar atkritumu apsaimniekotāju kopija, uzrādot spēkā esoša līguma oriģinālu.

4.8. Ugunsdrošības prasības  būvdarbu  laikā

4.8.1. Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvdarbu izpildes gaitā atbild būvuzņēmējs. Jāievēro Ministru kabineta noteikumu Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi” 8.un 9.punktu prasības. Saskaņojot ar Pasūtītāju, jāizvēlas ugunsnedrošo darbu izpildes laikā piemērotākie pasākumi būvdarbu vietu uzraudzībai, lai izvairītos no ugunsgrēka.

4.8.2. Būvobjektu  jānodrošina  ar  ugunsdrošībai  lietojamajām  zīmēm  atbilstoši   LVS  446 prasībām. Objektā  izvietojami  ūdens-putu  ugunsdzēšamie  aparāti,  to  atrašanās  vietas  apzīmējot  ar  atbilstošām  zīmēm.

4.8.3. Būvdarbu  aktīvā  zona  jāatdala  ar  pārvietojamiem  1.8m  augstiem  mobilajiem  drošības   žogiem.

4.8.4. Lifta  šahtas  pārbūves darbu rezultātā nedrīkst  pazemināties  Muzeja  ēkas ugunsdrošība.

4.9. Būvdarbu izpildē un iekārtu piegādē Izpildītājam jānodrošina atbilstoši normatīvo aktu prasībām kvalificēti speciālisti, darbinieki un iekārtu un materiālu piegādātāji. Izpildītājs nodrošina, ka:

4.9.1. būvdarbu vadību veiks atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un pieredze iepriekšējos 5 (piecos) gados  kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam vismaz 3 būvobjektos, tai skaitā vismaz vienā objektā veikta lifta ierīkošana;

4.9.2. elektroietaišu darbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā vai elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā, kas atļauj vadīt elektroietaišu darbus ar spriegumu no 1 līdz 35 kV,

4.9.3. darba aizsardzības jautājumos atbildīgā persona, ievērojot Ēku būvnoteikumu 122.punktā noteikto, kura būs atbildīga par darba drošības noteikumu, ugunsdrošības prasību ievērošanu un darba aizsardzības pasākumu veikšanu saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” prasībām, un kurai ir ne mazāka kā 3 gadu pieredze iepriekš minēto prasību nodrošināšanā;

4.9.4. izvēlētajam lifta iekārtas piegadātājam ir visas nepieciešamās atļaujas un sertifikāti Pasūtītāja vajadzībām atbilstošas lifta iekārtas piegādei saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.195 “Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”, un pieredze iepirkumā paredzētajam liftam līdzīgu piegāžu un garantijas nodrošināšanā.

4.10. Darbu pārbaudes un pieņemšanas noteikumi

4.10.1. Darbu būvuzraudzību – veikto būvdarbu apjoma un atbilstības pārbaudi un pieņemšanu, saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un noslēgto būvdarbu līgumu, veic pasūtītāja nozīmēts pārstāvis – Būvuzraugs.

4.10.2. Kalendārā mēnesī veikto darbu pieņemšana noformējama ar Izpildītāja un Pasūtītāja parakstītu darbu izpildes aktu – forma Nr.2 un Nr.3 -  līdz nākošā mēneša 5. datumam.

4.10.3. Pabeidzot būvdarbus, Izpildītājam būs jāsagatavo izpilddokumentācija (nosaukta MK noteikumu “Ēku būvnoteikumi” 167.punktā), kā arī jāsaņem no  institūcijām, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, atzinumus par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.

4.10.4. Būvdarbu pabeigšanai Izpildītājam būs jāveic izbūvēto būvju horizontālās un vertikālās novietnes izpildmērījumi (ja attiecināms) un ēkas kadastrālā uzmērīšanas precizēšana atbilstoši pārbūvei.

4.10.5. Izpildītājs par pabeigtiem būvdarbiem iesniedz Pasūtītājam APLIECINĀJUMU

par būvdarbu gatavību ekspluatācijai  saskaņā ar MK noteikumu “Ēku būvnoteikumi” 14.pielikumu.  Būvdarbi ir uzskatāmi par pieņemtiem ekspluatācijā ar akta par pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienu.

4.10.6. Ja, pieņemot ekspluatācijā būvdarbus, tiek konstatēti būvdarbu defekti, Izpildītājam tie būs jānovērš ar saviem spēkiem un līdzekļiem bez papildus samaksas Pasūtītāja noteiktā termiņā.

5. Tehniskais piedāvājums

Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu saskaņā ar Nolikuma 4.3.punkta prasībām. Tehniskajā piedāvājumā jāietver:

5.1. Piedāvātais būvdarbu izpildes termiņš mēnešos un būvdarbu izpildes kalendārais grafiks, kurā atspoguļoti katru nedēļu veicamie būvdarbi (jāiekļauj arī sagatavošanas darbi, tai skaitā darbu veikšanas projekta izstrāde un saskaņošana, un Tehniskās specifikācijas 4.6., 4.10. punktos nosauktie darbi), patērētais cilvēkstundu skaits un darbinieku skaits objektā. Būvdarbu izpildes kalendārajā grafikā, jānorāda katra būvprojektā iekļauto darbu sākuma un beigu termiņš, kas nevar pārsniegt 5 (piecus) mēnešus;

5.2. Naudas plūsmas grafiks pa mēnešiem, ievērojot 10% ieturējumu;

5.3. Piedāvātais izpildīto būvdarbu, tai skaitā lifta iekārtas  un tā uzstādīšanas (montāžas) darbu garantijas termiņš (ne mazāk kā 60 mēneši) un īss apraksts par piedāvāto garantijas darbu izpildes kārtību;

5.4. Piedāvātā kārtība Lifta tehniskās apkopes un rezerves daļu nomaiņai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ražotāja tehniskajām prasībām (ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēneši no ekspluatācijā nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža).

5.5. Pretendenta kvalitātes nodrošināšanas sistēmas īss apraksts;

5.6. Būvdarbu izpildē piedāvātā organizatoriskā struktūrshēma un savstarpējā saistība (ietverot apakšuzņēmējus, būtiskākos piegādātājus un ražotājus, atbildīgās personas, u.c.).

Pielikums  Nr.2

Tehniskajai specifikācijai

iepirkumā Id.Nr. LDM 2016/9

Būvdarbu apjomi

| N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Sagatavošanas darbi |  |  |
| 1 |  | Pagaidu nožogojuma izveidošana pirms ieejas lifta šahtā katrā ēkas stāvā | poz | 6,00 |
| 2 |  | Montāžas sastatņu montāža un demontāža | poz | 9,00 |
| 3 |  | Lifta šahtas izsvērtņošana | poz | 1,00 |
| 4 |  | Pagaidu jumta konstrukciju izveidošana virs esošās mašīntelpas jumta | poz | 1,00 |
| 5 |  | Esošā jumta nesošo konstrukciju atbalstīšana uz nesošajām konstrukcijām pirms mašīntelpas | kompl | 2,00 |
| 6 |  | Pagaidu jumta noklāšana ar ūdens necaurlaidīgu materiālu | m2 | 40,00 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 7 |  | Demontēt esošo šahtas pārsegumu | poz | 1,00 |
| 8 |  | Demontēt esošās metāla konstrukcijas | poz | 1,00 |
| 9 |  | Demontēt esošās ķieģeļu sienas | poz | 1,00 |
| 10 |  | Demontēt esošos dekoratīvos portālus (no 1-5 stāvam, sanumurējot un saglabājot) pirms lifta šahtas priekšējās sienas nojaukšanas | gab | 5,00 |
| 11 |  | Demontēt esošās koka konstrukcijas | poz | 1,00 |
| 12 |  | Demontēt esošo jumtiņu | m2 | 7,20 |
| 13 |  | Esošā lifta kabīnes un mašīntelpas demontāža un utilizācija | kompl | 1,00 |
|  |  | Šahtas konstrukcijas |  |  |
|  |  | Šahtas bedre |  |  |
| 14 |  | Veikt šahtas bedres rekonstrukciju | gab | 1,00 |
|  |  | Durvju rāmis 1.stāvs |  |  |
| 15 |  | Izgatavot un ierīkot metāla konstrukcijas | kg | 150,08 |
| 16.1. |  | Rāmja statnis ST-1 80x40x5; L=4200 (2gab.) | kg | 75,13 |
| 16.2. |  | Durvju statnis ST-2 80x40x5; L=2190 (2gab.) | kg | 39,18 |
| 16.3. |  | Rāmja josla J-1 80x40x5; L=1420 (4gab.) | kg | 50,78 |
| 16.4. |  | montāžas palīgmateriāli | kompl | 1,00 |
| 17 |  | Veikt metāla konstrukciju gruntēšanu (40-50mkm) ar alkīda brūnu grunti tērauda virsmām | m2 | 4,43 |
| 17.1. |  | Alkīda brūna grunts tērauda virsmām | litrs | 0,44 |
|  |  | Durvju rāmis 2.stāvs |  |  |
| 18 |  | Izgatavot un ierīkot metāla konstrukcijas | kg | 148,12 |
| 18.1. |  | Rāmja statnis ST-3 80x40x5; L=4080 (2gab.) | kg | 72,97 |
| 18.2. |  | Durvju statnis ST-2 80x40x5; L=2190 (2gab.) | kg | 39,18 |
| 18.3. |  | Rāmja josla J-1 80x40x5; L=1420 (4gab.) | kg | 50,78 |
| 18.4. |  | montāžas palīgmateriāli | kompl | 1,00 |
| 19 |  | Veikt metāla konstrukciju gruntēšanu (40-50mkm) ar alkīda brūnu grunti tērauda virsmām | m2 | 4,43 |
| 19.1. |  | Alkīda brūna grunts tērauda virsmām | l | 0,44 |
|  |  | Durvju rāmis 3.stāvs |  |  |
| 20 |  | Izgatavot un ierīkot metāla konstrukcijas | kg | 147,48 |
| 20.1. |  | Rāmja statnis ST-4 80x40x5; L=4040 (2gab.) | kg | 72,27 |
| 20.2. |  | Durvju statnis ST-2 80x40x5; L=2190 (2gab.) | kg | 39,18 |
| 20.3. |  | Rāmja josla J-1 80x40x5; L=1420 (4gab.) | kg | 50,78 |
| 20.4. |  | montāžas palīgmateriāli | kompl | 1,00 |
| 21 |  | Veikt metāla konstrukciju gruntēšanu (40-50mkm) ar alkīda brūnu grunti tērauda virsmām | m2 | 4,35 |
| 21.1. |  | Alkīda brūna grunts tērauda virsmām | l | 0,44 |
|  |  | Durvju rāmis 4.stāvs |  |  |
| 22 |  | Izgatavot un ierīkot metāla konstrukcijas | kg | 142,60 |
| 22.1. |  | Rāmja statnis ST-5 80x40x5; L=3740 (2gab.) | kg | 66,90 |
| 22.2. |  | Durvju statnis ST-2 80x40x5; L=2190 (2gab.) | kg | 39,18 |
| 22.3. |  | Rāmja josla J-1 80x40x5; L=1420 (4gab.) | kg | 50,78 |
| 22.4. |  | montāžas palīgmateriāli | kompl | 1,00 |
| 23 |  | Veikt metāla konstrukciju gruntēšanu (40-50mkm) ar alkīda brūnu grunti tērauda virsmām | m2 | 4,21 |
| 23.1. |  | Alkīda brūna grunts tērauda virsmām | l | 0,42 |
|  |  | Durvju rāmis 5.stāvs |  |  |
| 24 |  | Izgatavot un ierīkot metāla konstrukcijas | kg | 140,16 |
| 24.1. |  | Rāmja statnis ST-6 80x40x5; L=3590 (2gab.) | kg | 64,22 |
| 24.2. |  | Durvju statnis ST-2 80x40x5; L=2190 (2gab.) | kg | 39,18 |
| 24.3. |  | Rāmja josla J-1 80x40x5; L=1420 (4gab.) | kg | 50,78 |
| 24.4. |  | montāžas palīgmateriāli | kompl | 1,00 |
| 25 |  | Veikt metāla konstrukciju gruntēšanu (40-50mkm) ar alkīda brūnu grunti tērauda virsmām | m2 | 4,14 |
| 25.1. |  | Alkīda brūna grunts tērauda virsmām | l | 0,41 |
|  |  | Kronšteinu stiprinājumi |  |  |
| 26 |  | Izgatavot un ierīkot metāla konstrukcijas, veikt šahtas kreisajā sienā lifta iekārtas kronšteinu stiprināšanu | kg | 149,06 |
| 26.1. |  | Stiprinājuma detaļa Sd-1 (BK-6) 10 gab. | kg | 147,07 |
| 26.2. |  | Stiprinājuma detaļa Sd-2 (BK-6) 1 gab. | kg | 16,92 |
| 26.3. |  | montāžas palīgmateriāli | kompl | 1,00 |
| 27 |  | Veikt metāla konstrukciju gruntēšanu (40-50mkm) ar alkīda brūnu grunti tērauda virsmām | m2 | 5,10 |
| 27.1. |  | Alkīda brūna grunts tērauda virsmām | l | 0,51 |
|  |  | Sijas uz atzīmes +20.450 (BK-4) |  |  |
| 28 |  | Izgatavot un ierīkot metāla konstrukcijas | kg | 68,08 |
| 28.1. |  | Sija karkasa balstam S-1 I20 L=1592 (1 gab.) | kg | 36,76 |
| 28.2. |  | Sija karkasa balstam S-2 I20 L=1650 (1 gab.) | kg | 38,12 |
| 28.3. |  | montāžas palīgmateriāli | kompl | 1,00 |
| 29 |  | Veikt metāla konstrukciju gruntēšanu (40-50mkm) ar alkīda brūnu grunti tērauda virsmām | m2 | 2,59 |
| 29.1. |  | Alkīda brūna grunts tērauda virsmām | l | 0,26 |
|  |  | Šahtas karkass bēniņu stāvā (BK-5) |  |  |
| 30 |  | Izgatavot un ierīkot metāla konstrukcijas | kg | 715,54 |
| 30.1. |  | Karkasa statnis ST-7 100x100x5 L=2590; 4.gab | kg | 164,12 |
| 30.2. |  | Durvju statnis ST-8 100x50x5 L=2190; 2.gab | kg | 50,60 |
| 30.3. |  | Durvju josla J-2 100x50x5 L=1420; 1.gab | kg | 16,40 |
| 30.4. |  | Durvju josla J-3 100x50x5 L=1500; 1.gab | kg | 17,33 |
| 30.5. |  | Karkasa josla J-4 100x100x5 L=1450; 6.gab | kg | 189,51 |
| 30.6. |  | Karkasa josla J-5 100x100x5 L=1500; 3.gab | kg | 71,28 |
| 30.7. |  | Karkasa josla J-6 100x100x5 L=1650; 2.gab | kg | 52,27 |
| 30.8. |  | Karkasa josla J-7 100x100x5 L=1700; 2.gab | kg | 53,86 |
| 30.9. |  | Pārseguma sija PS-1 50x50x5 L=1650; 5.gab | kg | 59,51 |
| 30.10. |  | Āķu stiprināšanas sija PS-2 100x50x5 L=1700; 4.gab | kg | 78,54 |
| 30.11. |  | Āķu stiprināšanas sija PS-3 100x50x5 L=757; 2.gab | kg | 17,49 |
| 30.12. |  | Āķu stiprināšanas sija PS-4 100x50x5 L=653; 2.gab | kg | 15,09 |
| 30.13. |  | montāžas palīgmateriāli | kompl | 1,00 |
| 31 |  | Veikt metāla konstrukciju gruntēšanu (40-50mkm) ar alkīda brūnu grunti tērauda virsmām | m2 | 18,83 |
| 31.1. |  | Alkīda brūna grunts tērauda virsmām | l | 1,88 |
| 32 |  | Šahtas karkasa stiprināšana pie bēniņu stāva metāla konstrukcijām un sienām | poz | 6,00 |
|  |  | Šahtas ugunsnoturīgais apšuvums |  |  |
| 33 |  | Ierīkot šahtas apšuvumu ar ugunsnoturīgu (A1 (nedegošs) materiālu b=10mm, piem. TecborA vai analoģisku saskaņā ar EN 13501-1 | m2 | 23,58 |
| 33.1. |  | Ugunsdrošā plāksne 10mm (A1 (nedegošs) saskaņā ar EN 13501-1) | m2 | 25,94 |
| 33.2. |  | Pašurbjoša skrūve cinkota | gab | 377,00 |
| 34 |  | Ierīkot šahtas apšuvumu ar ugunsnoturīgu (A1 (nedegošs) materiālu b=10mm, piem. TecborA vai analoģisku saskaņā ar EN 13501-1 | t.m. | 32,82 |
| 34.1. |  | Ugunsdrošā plāksne 10mm (A1 (nedegošs) saskaņā ar EN 13501-1) | m2 | 3,97 |
| 34.2. |  | Pašurbjoša skrūve cinkota | gab | 197,00 |
|  |  | Šahtas apšuvuma apdare |  |  |
| 35 |  | Pārtaisīt dekoratīvos portālus, izgatavot jaunas detaļas un veikt to montāžu | gab | 5,00 |
| 35.1. |  | pārtaisītie dekoratīvie paneļi | gab | 5,00 |
| 35.2. |  | jaunas detaļas | gab | 5,00 |
| 35.3. |  | Pašurbjoša skrūve cinkota | gab | 100,00 |
| 36 |  | Špaktelēt, slīpēt, gruntēt šahtas apšuvumu un durvju ailas | m2 | 27,55 |
| 36.1. |  | grunts ar labām iesūkšanās spējām, izmantojama uz putekļainas un bojātas virsmas | l | 4,13 |
| 36.2. |  | gatavā špaktele (špaktelēšanas tepe) | kg | 36,36 |
| 36.3. |  | Cinkots stūra aizsargprofils 31 x 31 x 0.4 x 3000mm | gab | 18,00 |
| 36.4. |  | šuvju špaktele ģipškartona plāksnēm | kg | 8,10 |
| 36.5. |  | abrazīvais materiāls | m2 | 1,38 |
| 37 |  | Gruntēt un krāsot šahtas apšuvumu no abām pusēm | m2 | 27,55 |
| 37.1. |  | gruntējuma krāsa sienām un griestiem | l | 4,13 |
| 37.2. |  | matēta krāsa sienām | l | 6,89 |
|  |  | Šahtu aiļu sliekšņi |  |  |
| 38 |  | Ierīkot metāla sliekšņus durvju ailās, veikt sliekšņu aizbetonēšanu | poz | 6,00 |
|  |  | Šahtas apšuvums ar sendvičtipa paneļiem |  |  |
| 39 |  | Apšūt sienas ar sendvičtipa paneļiem (Pašnesošs, daudzslāņu izolācijas sendvičpanelis TENAX W120 vai analogs), ar tērauda segslāņiem un PIR starpslāni, paneļa biezums 120 mm) | m2 | 22,00 |
| 39.1. |  | Pašnesošs, daudzslāņu izolācijas sendvičpanelis TENAX W120 vai analogs), ar tērauda segslāņiem un PIR starpslāni, paneļa biezums 120 mm | m2 | 22,00 |
| 39.2. |  | montāžas palīgmateriāli | kompl | 1,00 |
| 40 |  | Apšūt pārsegumu ar sendvičtipa paneļiem (Profilēts sendvičpanelis ar minerālvates starpslāni,TENAX TR 150MW vai analogs, paneļa biezums 150 mm) | m2 | 8,00 |
| 40.1. |  | Profilēts sendvičpanelis ar minerālvates starpslāni,TENAX TR 150MW vai analogs, paneļa biezums 150 mm | m2 | 8,00 |
| 40.2. |  | montāžas palīgmateriāli | kompl | 1,00 |
|  |  | Jauna jumta izbūve un jumtiņš |  |  |
| 41 |  | Ierīkot koka karkasa sienu ar akmensvates siltinājumu un abpusēju dēļu apšuvumu | m2 | 12,82 |
| 41.1. |  | antiseptizētu koka brusu karkass b=200mm | m3 | 0,92 |
| 41.2. |  | akmensvate b=200mm | m2 | 12,82 |
| 41.3. |  | Pret UV stabilizēta 200mkr. bieza polietilēna plēve- tvaika izolācija | m2 | 14,10 |
| 41.4. |  | Izolācijas membrāna sienu konstrukcijām - vēja barjera | m2 | 14,10 |
| 41.5. |  | gruntēti apdares dēļi 30mm | m2 | 28,20 |
| 41.6. |  | montāžas palīgmateriāli | kompl | 1,00 |
| 42 |  | Ierīkot jumtiņu | m2 | 11,04 |
| 42.1. |  | antiseptizēti kokmateriāli | m3 | 0,57 |
| 42.2. |  | metāla jumta segums, cinkots 0,50mm | m2 | 13,03 |
| 42.3. |  | montāžas palīgmateriāli | kompl | 1,00 |
| 43 |  | Ierīkot skārda apšuvumu sānu malām | m2 | 11,04 |
| 43.1. |  | metāla jumta segums, cinkots 0,50mm | m2 | 13,03 |
| 43.2. |  | montāžas palīgmateriāli | kompl | 1,00 |
| 44 |  | Ierīkot dekoratīvas koka karnīzes un elementus izbūvei | t.m. | 21,50 |
| 45 |  | Ierīkot apdares dēļus karnīzēs un vēja malās | t.m. | 11,30 |
| 46 |  | Krāsot koka elementus fasādē | m2 | 18,82 |
| 46.1. |  | Eļļas-alkīda gruntskrāsa koka virsmām uz šķīdinātāja bāzes | l | 2,82 |
| 46.2. |  | Ūdenī šķīstoša krāsa kokam, izturīga pret laika apstākļu iedarbību | l | 4,70 |
| 47 |  | Ierīkot logu jumta izbūvei | m2 | 0,98 |
| 47.1. |  | stiklpakešu logs koka rāmī | gab | 1,00 |
| 47.2. |  | montāžas palīgmateriāli | kompl | 1,00 |
| 48 |  | Veikt pagaidu jumta demontāžu | poz | 1,00 |
| 49 |  | Veikt palodzes montāžu | t.m. | 0,70 |
| 49.1. |  | Skārda ārējā palodze 150 mm | t.m. | 0,70 |
| 49.2. |  | montāžas palīgmateriāli | kompl | 1,00 |
| 50 |  | Skārda pieslēgums esošam jumtam | t.m. | 11,80 |
| 50.1. |  | Skārda pieslēguma detaļa | t.m. | 11,80 |
| 50.2. |  | montāžas palīgmateriāli | kompl | 1,00 |
|  |  | Siltināti griesti bēniņos |  |  |
| 51 |  | Ierīkot siltinātus griestus bēniņos virs izejas no lifta šahtas | m2 | 2,40 |
| 51.1. |  | U-veida skava | gb | 6,00 |
| 51.2. |  | Reģipša metāla UD-Profils 28 x 27 x 06 3000 mm | m | 6,82 |
| 51.3. |  | Reģipša metāla CD-Profils 60 x 27 x 06 4000 mm | m | 6,60 |
| 51.4. |  | Paaugstinātas ugunsizturības ģipškartona plāksne (ar sarkanas krāsas kartona pārklājumu) 12,5 mm 1200 x 2600 | m2 | 5,28 |
| 51.5. |  | Šuvju špaktele ģipškartona plāksnēm 25 kg-maiss | kg | 1,20 |
| 51.6. |  | Nodalošā lenta, plastm., vienpus., pašlīm. 50 mm 66m | m | 5,22 |
| 51.7. |  | Skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 25 = 1000 gb./Paka | 1000gb | 0,04 |
| 51.8. |  | Skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 32 = 1000 gb./Paka | 1000gb | 0,07 |
| 51.9. |  | Skrūve ar plakanu galviņu FN 5,1 35 | gb | 24,00 |
| 52 |  | Špaktelēt, slīpēt, gruntēt griestus | m2 | 7,20 |
| 52.1. |  | grunts ar labām iesūkšanās spējām, izmantojama uz putekļainas un bojātas virsmas | l | 1,08 |
| 52.2. |  | gatavā špaktele (špaktelēšanas tepe) | kg | 9,50 |
| 52.3. |  | abrazīvais materiāls | m2 | 0,36 |
| 53 |  | Gruntēt, krāsot apšuvumu | m2 | 7,20 |
| 53.1. |  | gruntējuma krāsa sienām un griestiem | l | 1,08 |
| 53.2. |  | pilnīgi matēta ūdens bāzes krāsa - balta | l | 1,80 |
|  |  | Citi darbi |  |  |
| 54 |  | Cat 5 kabeļa ievilkšana lifta šahtā no 4.st.servera telpas | m | 35,00 |
| 55 |  | Montāžas āķu ierīkošana | gab | 4,00 |
| 56 |  | Ventilācijas ierīkošana | poz | 1,00 |
| 57 |  | Sazemējuma izveidošana | m | 35,00 |
| 58 |  | Teritorijas sakopšana pēc šahtas izbūves darbu veikšanas | kompl | 1,00 |
| 59 |  | Būvgružu konteiners | gab | 1,00 |
|  |  | Lifts |  |  |
| 60 |  | Lifta kabīne | kompl | 1,00 |
| 61 |  | Lifta saskaņā ar lifta specifikāciju piegāde | poz | 1,00 |
| 62 |  | Jaunā lifta uzstādīšana | gab | 1,00 |
| 63 |  | Jaunā lifta pieslēgšana elektrotīkliem | gab | 1,00 |
| 64 |  | Lifta regulēšanas un palaišanas darbi | gab | 1,00 |
| 65 |  | Lifta sertifikācijas darbi | gab | 1,00 |
| 66 |  | Lifta nodošana ekspertu organizācijai | gab | 1,00 |
| 67 |  | Lifta reģistrēšana BIR un ekspluatācijas atļaujas saņemšana | gab | 1,00 |
| 68 |  | Lifta tehniskās apkope Būvdarbu izpildes un garantijas laikā | mēn | 60,00 |

Pielikums  Nr.3

Tehniskajai specifikācijai

iepirkumā Id.Nr. LDM 2016/9

Tehniskā specifikācija

lifta iekārtai

| Iekārtu raksturojošie parametri | Pasūtītāja prasības |
| --- | --- |
| Lifta tips | Pasažieru lifts |
| Celtspēja | Ne mazāka kā 525 kg |
| Piedziņa | Elektriska, trošu, bezreduktora, motors ar frekvenču regulēšanu (Pieļaujama poliuretāna siksnu piedziņa) |
| Veiktspēja | 180 starti stundā un 200 000 starti gadā |
| Celšanas augstums | Pacelšanas augstums 20,45 m |
| Nominālais celšanas ātrums | Ne mazāk kā 1 m/s |
| Pieturvietas | 6, visas no vienas puses |
| Tīkla spriegums | trīsfāzu maiņstrāva 230/380 V +/- 5%, 50 Hz |
| Mašīntelpa | Bez mašīntelpas (visi lifta agregāti atrodas lifta šahtā) |
| Kabīne |
| Kabīnes izmēri * | Ne mazāka kā 1080 x 1220 x 2140 mm (platums x dziļums x augstums) |
| Kabīnes iekšējā apdare |
| Priekšējā siena | Fakturēts nerūsējošais tērauds |
| Sānu sienas | Fakturēts nerūsējošais tērauds |
| Aizmugurējā siena | Fakturēts nerūsējošais tērauds |
| Griesti | Gluds, matēts nerūsējošs tērauds ar iebūvētu LED apgaismojumu |
| Grīda | Melns nodilumizturīgs gumijots materiāls |
| Sliekšņi | Alumīnija |
| Spogulis | ½ kabīnes augstumā pie aizmugures sienas |
| Roku balsts | Nerūsējošā tērauda, pie aizmugures sienas |
| Kabīnes durvis | Automātiskas, tikai centrāli veramas, no fakturēta nerūsējošā tērauda, ne mazākas kā 900 x 2000mm (platums x augstums) |
| Veiktspēja | Ne mazāk kā 400 000 atvēršanās ciklu gadā |
| Kabīnes durvju drošība | Daudzstaru fotoelementu priekškars |
| Pavēles aparāts | Ar nerūsējošā tērauda apdari, pogas taktilas (taustāmas), izgaismotas (nospiežot iedegas), papildus stāvu pogām, pavēles pogas „Durvis vaļā”, „Durvis ciet”, kabīnes atrašanās vietas indikators |
| Pieturvietas |
| Šahtas durvis | Automātiskas, centrāli veramas, no fakturēta nerūsējošā tērauda, ne mazākas kā 900 x 2000mm (platums x augstums), ugunsdrošības klase E-120 |
| Portāli | Krāsots tērauds RAL7032 |
| Izsaukuma pogas | Taktilas (taustāmas) uz nerūsējošā tērauda pamatnes, izgaismotas (nospiežot iedegas) |
| Indikatori | Kabīnes atrašanās vietas (stāva) un kustības virziena indikatori visos stāvos |
| Šahta |
| Šahtas iekšējie izmēri | 1480 x 1450mm (platums x dziļums) saskaņā ar būvprojektu |
| Šahtas galvas augstums | 3000 mm |
| Šahtas bedres dziļums | 1440 mm |
| Vadības sistēmas un papildus aprīkojums |
| Divu pogu augšup un lejup savācoša vadība – lifts savāc izsaukumus virzienā gan uz augšu, gan uz leju; |
| Saziņas ierīce starp kabīni un vadības staciju; |
| Ugunsdrošības režīms – ugunsgrēka trauksmes gadījumā lifts nobrauc uz 1. stāvu un paliek tur ar atvērtām durvīm līdz trauksmes beigām; |
| Pārslodzes un pilnas slodzes režīms; |
| Kabīnē ventilators ar automātisku vadību; |
| Iekraušanas režīms – kabīnē pārslēdzot liftu ar atslēgu iekraušanas režīmā, lifts nepieņem izsaukumus stāvos un stāv stāvā ar durvīm vaļā; |
| Paātrināta durvju atvēršana – lifts sāk vērt durvis jau īsi pirms lifta kabīne ir apstājusies stāvā; |
| Lifta izslēgšana ar atslēgu 1. stāvā pie izsaukuma pogas. |
| Garantija |
| Garantijas termiņš lifta iekārtai | Ne mazāk kā 60 mēneši |

* Visi tehniskajā specifikācijā norādītie šahtas izmēri precizējami uz vietas objektā K.Barona ielā 4, Rīgā. Lifta kabīnes izmēri doti mazākie pieļaujamie. Pretendenti drīkst piedāvāt liftu ar lielākiem kabīnes izmēriem, ja to tehniski iespējams iebūvēt eksistējošajā šahtā.