2.pielikums

iepirkuma

„Datortehnikas piegāde un garantijas servisa nodrošināšana”

nolikumam

Iepirkuma Nr. LDM 2012/03 “Datortehnikas piegāde un garantijas servisa nodrošināšana”

| Minimālās tehniskās prasības | Jānorāda piedāvātās preces modelis, ražotājs, ja nav iespējams norādīt modeli, tad īss apraksts atbilstoši katrai tehniskās specifikācijas prasībai | Skaits | Cena, Ls bez PVN | Summa Ls, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Sistēmbloks A (Sistēmplatei un procesoram jābūt viena ražotāja, piemēram, Intel i5 3450 procesors vai līdzvērtīgs un sistēmplate, piemēram, Intel DH61BE vai līdzvērtīga ar vismaz sekojošajiem parametriem) |  | 14 |  |  |
| 1.1. Vismaz četru kodolu procesors ar standarta frekvenci 3.1 Ghz ar Cache 6Mb, ar minimālo veiktspēju vismaz 7055 punkti pēc PassMark CPU Benchmark (http://www.cpubenchmark.net). Pievienojama izdruka |  |  |  |  |
| 1.2. Operatīvā atmiņa – 2 gab. 2 GB DDR3-1333 Mhz |  |  |  |  |
| 1.3. Cietais disks – SSD 120 GB disks ar identiskiem vai labākiem parametriem: secīgās nolasīšanas ātrums vismaz 500MB/s, ierakstīšanas ātrums- vismaz 450MB/s, SATA 6 Gb/s interfeiss, izlases nolasīšana (random read)-22500 IOPS, izlases ierakstīšana (random write) – 33000 IOPS, iekļauts oriģinālais stiprināšanas komplekts ( piemēram, INTEL 330 series 120GB disks vai līdzvērtīgs disks ar parametriem, kas vienādi vai labāki kā minētajam diskam) |  |  |  |  |
| 1.4. Tīkla karte - Integrēts 10/100/1000 Mbps tīkla kontrolieris |  |  |  |  |
| 1.5. Video kontrolieris - integrēts. Jābūt DVI - I vai DVI-D+VGA pieslēgvietām. Integrēts Intel HD Graphics 2500 vai līdzvērtīgs grafiskais procesors. (Ja tiek piedāvāta videokarte bez VGA pieslēgvietas, tad jāiekļauj DVI-I uz VGA pārveidotājs.) |  |  |  |  |
| 1.6. Skaņas karte - iebūvēta sistēmplatē |  |  |  |  |
| 1.7. Optisko disku iekārta - DVD-RW iekārta, Dual layer melnā krāsā. Komplektā ar disku ierakstīšanas programmatūru. Iekārtai jābūt ievietotai datora korpusā horizontāli |  |  |  |  |
| 1.8. Prasības datora korpusam - Tower melnā/ tumši pelēkā (var būt kombinēta) krāsā, 220V barošana, Eiropas standartam atbilstošs kontakts, vismaz 350W klusināts barošanas bloks. Pieslēgvietas korpusa priekšpusē: 2 gab. USB, skaņas ieejas/izejas pieslēgvietas. Korpusa sānu mala stiprinās bez skrūvgrieža. Vismaz 3 gab. brīva 5.25” / 1 gab. 3.5” ārējo iekārtu vieta. Sānu malu biezums vismaz 0.6mm. Piemēram, Hec Compucase 6C29 vai līdzīgs korpuss. Nevar tikt piedāvāts korpuss ar priekšējā paneļa perforāciju lielāku par ~30 %. Nevar tikt piedāvāti korpusi ar „glancētu” priekšējo paneli |  |  |  |  |
| 1.9. Sloti - vismaz PCIe x16 - 1 gab, Standarta PCI 1 gab. |  |  |  |  |
| 1.10. Pieslēgvietas: Aizmugurē: vismaz 4 USB (no tām 2 gab. USB3.0), audio ieeja/izeja, 1 gab. ethernet (RJ-45), paralēlais ports, 1 gab. PS/2 Priekšpusē: vismaz 2 USB pieslēgvietas, audio ieeja/izeja. Uz sistēmplates vismaz 4 gab. SATA, no tām vismaz 1 gab. 6 Gb/s |  |  |  |  |
| 1.11. Pele, Klaviatūra – nav jāiekļauj |  |  |  |  |
| 1.12. Operētājsistēma - Microsoft Windows 7 professional 32 bitu vai ekvivalenta. Operētājsistēma ir jāpiegādā uzinstalēta ar jaunākajiem labojumiem un servisa pakām, ar lietotāja saskarni angļu valodā.* |  |  |  |  |
| 1.13. Tildes Birojs jaunākā versija, vai līdzvērtīga programmatūra, kas nodrošina visas minētā produkta īpašības |  |  |  |  |
| 1.14. Sertifikācija - Datoram jābūt ražotam ISO 9001:2000 sertificētā ražotnē, kas apliecināms ar sertifikātu |  |  |  |  |
| 1.15. Garantijas laiks - 2 gadi |  |  |  |  |
| 2. Sistēmbloks B (Sistēmplatei un procesoram jābūt viena ražotāja, piemēram, Intel i7 3770 procesors (vai līdzvērtīgs) un sistēmplate Intel DB75EN vai līdzvērtīga ar vismaz sekojošajiem parametriem) |  | 3 |  |  |
| 2.1. Vismaz četru kodolu procesors ar standarta frekvenci 3.4 Ghz ar Cache 8Mb, ar minimālo veiktspēju vismaz 10350 punkti pēc PassMark CPU Benchmark (http://www.cpubenchmark.net). Pievienojama izdruka |  |  |  |  |
| 2.2. Operatīvā atmiņa – 8 GB (4 x2GB vai vai 2x4GB) DDR3-1333 Mhz. Uz sistēmplates 4 atmiņas sloti |  |  |  |  |
| 2.3. Cietais disks – SSD 120 GB disks ar identiskiem vai labākiem parametriem: secīgās nolasīšanas ātrums vismaz 550MB/s, ierakstīšanas ātrums- vismaz 500MB/s, SATA 6 Gb/s interfeiss, izlases nolasīšana (random read)-25000 IOPS, izlases ierakstīšana (random write) – 40000 IOPS, iekļauts oriģinālais stiprināšanas komplekts ( piemēram, INTEL 520 series 120GB disks vai līdzvērtīgs disks ar parametriem, kas vienādi vai labāki kā minētajam diskam) |  |  |  |  |
| 2.4 Cietais disks - 500 GB, 7200 rpm SATA cietais disks ar 16 MB Cache |  |  |  |  |
| 2.5. Tīkla karte - Integrēts 10/100/1000 Mbps tīkla kontrolieris |  |  |  |  |
| 2.6. Video kontrolieris - No sistēmplates un centrālā procesora neatkarīgs. Jābūt DVI Dual link + VGA pieslēgvietai. Nodrošina Divu displeju lietošanu. Vismaz 1 GB GDDR3 atmiņa. Ar integrētu ventilatoru. Ar sistēmas kopnes ātrumu 800 MHz (Piemēram, ASUS videokarte ar NVIDIA GeForce GT 440 grafisko procesoru, vai līdzvērtīga videokarte ar minētajiem parametriem) |  |  |  |  |
| 2.7. Skaņas karte - iebūvēta sistēmplatē |  |  |  |  |
| 2.8. Optisko disku iekārta - DVD-/+RW iekārta, Dual layer melnā krāsā. Komplektā ar disku ierakstīšanas programmatūru. Iekārtai jābūt ievietotai datora korpusā horizontāli |  |  |  |  |
| 2.9. Prasības datora korpusam - Tower melnā/ tumši pelēkā krāsā (var būt kombinēta), 220V barošana, Eiropas standartam atbilstošs kontakts, vismaz 400W klusināts barošanas bloks. Pieslēgvietas korpusa priekšpusē: 2 gab. USB, skaņas ieejas/izejas pieslēgvietas. Korpusa sānu mala stiprinās bez skrūvgrieža. Sānu malu biezums vismaz 0.6mm. Vismaz 3 gab. brīva 5.25” / 1 gab. 3.5” ārējo iekārtu vieta. Piemēram, Hec Compucase 6C29 vai līdzīgs korpuss. Nevar tikt piedāvāts korpuss ar priekšējā paneļa perforāciju lielāku par ~30 %. Nevar tikt piedāvāti korpusi ar „glancētu” priekšējo paneli |  |  |  |  |
| 2.10. Sloti – PCIe x16 - 1 gab, Standarta PCI 2 gab. |  |  |  |  |
| 2.11. Pieslēgvietas: Aizmugurē: vismaz 6 USB(vismaz 2 gab. no tām ir USB 3.0), audio ieeja/izeja, 1 gab. ethernet (RJ-45), paralēlais ports, 1 gab. PS/2 Priekšpusē: vismaz 2 USB pieslēgvietas, audio ieeja/izeja Uz sistēmplates vismaz 4 gab. SATA no tām 1 gab. SATA 6.0 gb/s. |  |  |  |  |
| 2.12. Pele, Klaviatūra – nav jāiekļauj |  |  |  |  |
| 2.13. Operētājsistēma - Microsoft Windows 7 professional 64 bitu vai ekvivalenta. Operētājsistēma ir jāpiegādā uzinstalēta ar jaunākajiem labojumiem un servisa pakām, ar lietotāja saskarni angļu valodā.* |  |  |  |  |
| 2.14. Tildes Birojs jaunākā versija, vai līdzvērtīga programmatūra, kas nodrošina visas minētā produkta īpašības |  |  |  |  |
| 2.15. Sertifikācija - Datoram jābūt ražotam ISO 9001:2000 sertificētā ražotnē, kas apliecināms ar sertifikātu |  |  |  |  |
| 2.16. Garantijas laiks - 2 gadi |  |  |  |  |
| 3. Programmatūras licences |  |  |  |  |
| 3.2 Adobe Photoshop CS6 standarta licence lietošanai uz Windows darbstacijas ar lietotāja saskarni angļu valodā, ar instalācijas komplektu. |  | 1 |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |
| PVN |  |  |  |  |
| Kopā ar PVN |  |  |  |  |

*Jāiekļauj viens instalācijas nesējs MS Windows 7 pro 32 bit un viens instalācijas nesējs MS Windows 7 pro 64bit operātājsistēmai.